## Slide 1: Máquinas de estado en Verilog

## Slide 2: Ejercicio
Se le asigna diseñar un módulo que detecte una secuencia binaria, de izquierda a derecha: 10100.
Esta secuencia representa el caracter de inicio de un protocolo de comunicación serial y es utilizada por el sistema para alinearse a los grupos codificados de 5 bits.
Una vez que se detecta el código, el módulo debe levantar una señal que indica “válido”. Esta señal deberá mantenerse encendida hasta que ocurra uno de los siguientes eventos:
  Se recibe un 00000 en la entrada serial.
  Se levanta la entrada de RESET.

## Slide 3: Diagrama de bloques

## Slide 4: Diagrama de bloques

## Slide 5: Máquina de estados
10100
000000000111111110100
000111100
00011101111110100
000011111010100

## Slide 6: Máquina de estados

## Slide 7: Máquina de estados

## Slide 8: Variables de interés
Estado – 6 estados
One-hot => 6 bits
Mínimo => 3 bits
000,001,010,011,100,101,110,111
Contador

## Slide 9: Variables de interés
Input clk, reset, serial;
Output valid;
reg[5:0] state;
reg[2:0] cnt_zeroes;
wire[5:0] nxt_state;
wire[2:0] nxt_cnt_zeroes;

## Slide 10: Máquina de estados en Verilog
Debug en vivo